Заказчик – ПАО «Газпром»

Агент - -ООО «Газпром энерго»

РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗРУ-10 КВ №2 КС-5 «ЮЖНО-БАЛЫКСКАЯ»

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

Проект планировки территории Часть 2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории

00-18-02/460/18-ППТ-ТЧ-002

Директор								В.В. Яруков

Главный инженер проекта 				А.С. Аймагамбетова

2019

Состав документации

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| I | ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ |  |
| Часть 1 | 00-18-02/460/18-ППТ-ТЧ-001 | Основная часть |  |
| Раздел 1 | 00-18-02/460/18-ППТ-ГЧ-001 | Проект планировки территории. Графическая часть |  |
| Раздел 2 | 00-18-02/460/18-ППТ-ТЧ-001 | Положение о размещении линейных объектов |  |
| Часть 2 | 00-18-02/460/18-ППТ-ТЧ-002 | Материалы по обоснованию проекта планировки территории |  |
| Раздел 3 | 00-18-02/460/18-ППТ-ГЧ-002 | Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть |  |
| Раздел 4 | 00-18-02/460/18-ППТ-ТЧ-002 | Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка |  |
| Приложения | 00-18-02/460/18-ППТ-ТЧ-002 | Перечень приложений |  |
| II | ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ |  |
| Часть 3 | 00-18-02/460/18-ПМТ-ТЧ-001 | Основная часть |  |
| Раздел 5 | 00-18-02/460/18-ПМТ-ТЧ-001 | Проект межевания территории. Текстовая часть |  |
| Раздел 6 | 00-18-02/460/18-ПМТ-ГЧ-001 | Проект межевания территории. Чертежи межевания |  |
| Раздел 7 | 00-18-02/460/18-ПМТ-ГЧ -002 | Проект межевания территории. Материалы по обоснованию |  |

Содержание

Содержание	3

3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть	4

Схема расположения элементов планировочной структуры (территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов)	4

Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории	5

Масштаб 1:5000	5

Схема организации движения транспорта и улично-дорожной сети	6

Схема вертикальной планировки территории, инженерной и инженерной защиты территории	8

Схема границ территории объектов культурного наследия	9

Схема границ зон с особыми условиями использования территории	10

Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	11

Схема конструктивных и планировочных решений	12

4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка	13

4.1 Описание природно-климатических условий территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки.	13

4.2 Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов.	15

4.3 Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов.	16

4.4 Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов.	16

4.5 Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства, существующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки территории.	16

4.6 Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории.	18

4.7 Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с водными объектами (в том числе водотоками, водоемами, болотами и т.д.)	18

Приложение А Постановление о подготовке документации по планировке межселенной территории Нефтеюганского района для размещения объекта	19

Приложение Б Задание на проектирование	22

Приложение В Заключение о наличии/отсутствии ООПТ федерального значения	98

Приложение Г Заключение о наличии/отсутствии ООПТ местного и регионального значения, о краснокнижных видах флоры и фауны	104

Приложение Д Заключение о наличии/отсутствии объектов ИКН	106

Приложение Е Заключение ФАДН России о наличии/отсутствии ТТП федерального значения	108

Приложение Ж Заключение о наличии/отсутствии ТТП регионального значения	109

Приложение И Заключение о наличии/отсутствии ТТП местного значения	110

Приложение К Материалы инженерных изысканий, программа и задание на выполнение инженерных изысканий	111

3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть

Схема расположения элементов планировочной структуры (территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов)

Масштаб 1:25000

Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории

Масштаб 1:5000

Схема организации движения транспорта и улично-дорожной сети

Примечание:

Проектом планировки территории не предусматривается перенос (переустройство) границ из зон планируемого размещения объекта

Схема вертикальной планировки территории, инженерной и инженерной защиты территории

Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории не разрабатывается в связи с тем, что проект планировки территории не предусматривает размещение автомобильных дорог и (или) железнодорожного транспорта.

Схема границ территории объектов культурного наследия

Масштаб 1:5000

Схема границ зон с особыми условиями использования территории

Масштаб 1:5000

Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

В проектной документации мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Схема конструктивных и планировочных решений

Масштаб 1:2500

4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка

## 4.1 Описание природно-климатических условий территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки.

В административном отношении территория района работ «Реконструкция ЗРУ-10 кВ №2 КС-5 «Южно-Балыкская» входит в состав территории поселка Молодежный промплощадки Южно-Балыкского ЛПУ МГ (КС-5) Нефтеюганского района, Ханты-Мансийского автономного округа - Югра Тюменской области Российской Федерации и расположена на землях населенного пункта.

Гидрография района проведения работ представлена: рекой Малый Балык, рекой Пыть-Ях и ручьями без названия.

Объект расположен на территории поселка Молодежный промплощадки Южно-Балыкского ЛПУ МГ (КС-5) Нефтеюганского района, в 17 км на северо-восток от поселка Сентябрьский.

Расстояние от объекта проведения до ближайших промышленных центров – до г. Пыть-Ях составляет 14,9 км на северо-восток, до г. Сургут 86,0 км на северо-восток.

Проезд к участку работ возможен по дорогам с грунтовым покрытием круглый год.

Климатические условия

По климатическим характеристикам исследуемая территория относится к континентальному климату с холодной зимой и коротким умеренно теплым летом.

Участок работ по климатическим условиям для строительства (СП 131.13330.2012), находится в районе I Д.

Температурный режим. Годовой ход температур воздуха сочетается с большим перепадом температур в зимние и летние месяцы. Среднегодовая температура воздуха за многолетний период по МС Угут составляет минус 2,2 ºС, по МС Сургут минус 3,4 ºС. Средняя температура самого холодного месяца, январь, по МС Угут составляет – минус 21,0 ºС, по МС Сургут минус 22,0 ºС (см. Таблица 3.1.1). Температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,98 по МС Угут составляет минус 45 ºС, обеспеченностью 0,92 – минус 42 ºС. Температура воздуха наиболее холодных суток по МС Угут, соответственно минус 49 ºС и минус 46 ºС.

Растительность, почвы.

В районе проектируемого объекта (буферная зона 0,5 км) распространены следующие типы почв:

- дерново-подзолистые почвы;

- подзолисто-глеевые почвы;

- болотные верховые торфяные почвы;

- антропогенно-измененные почвы.

Проектируемый объект расположен на средне-позднеплейстоценовой озерно-аллювиальной четвертой надпойменной террасе.

Проектируемый объект расположен в таежной зоне с растительность пойм (серии пойменных сообществ) – серия травяных низинных болот, заболоченных и настоящих лугов, парковых ивняков, мелколиственных, смешанных и тёмнохвойных или сосновых лесов, среднетаежных лесов с елово-берёзовыми с пихтой и кедром мелкотравно-зеленомошными лесами; в таежной зоне с растительностью болот (подзональные типы) – сосново-кустарничково-сфагновые олиго- и мезотрофные средне- и южнотаёжные болота.

Животный мир.

Природно-географические особенности территории способствовали формированию своеобразного видового состава фауны региона. Большую часть фауны составляют беспозвоночные животные, насчитывающие несколько тысяч видов. Из них наиболее изученными является класс насекомых и ряд водных обитателей. Именно беспозвоночные животные обеспечивают в природе основной круговорот органических веществ, исполняя роль их утилизаторов и преобразователей. Фауна позвоночных животных насчитывает 369 видов, относящихся к 6 классам.

Млекопитающие: 7 отрядов, 52 вида. Большая часть представлена насекомоядными, грызунами и хищниками, часть их относится к промысловым, однако в силу особенностей распространения, обилия и охранного статуса практически используется лишь 13. Росомаха и бобр речной обыкновенный занесены в Красную книгу.

Птицы: 15 отрядов, 256 видов. К оседлым и гнездящимся на территории района относится 206 видов. Наиболее распространены отряды воробьинообразных, ржанкообразных и гусеобразных. Два последних отряда составляют основу охотничьей фауны птиц региона, которая насчитывает 48 видов, но промысловое значение имеет 31. В Красную книгу занесено 17 видов, из которых 10 – гнездятся на территории региона, 3 – бывают на пролете, 4 – относятся к случайным залетным видам. Среди них кудрявый пеликан, черный аист, обыкновенный фламинго, черная казарка, краснозобая казарка, пискулька, малый лебедь, скопа, беркут, орлан-белохвост, кречет, сапсан, стерх, черный журавль, тонкоклювый кроншнеп, белая чайка. Кроме того, в различных охранных мероприятиях нуждаются еще 42 вида птиц.

Рептилии: 1 отряд, 4 вида. Основу пресмыкающихся составляют ящерицы и гадюка. Амфибии: 2 отряда, 4 вида. Наиболее многочисленна лягушка остромордая.

Рыбы: 6 отрядов, 20 видов.

Ядро ихтиофауны составляют представители отряда карпообразных и лососеобразных. Класс круглоротых в регионе представлен сибирской миногой. В Красную книгу занесен обский осетр.

В ходе полевого обследования встречались следующие виды животных: грач, сорока, ворон. Отмечены норы мышевидных грызунов. Непосредственно на территории обитают воробьи и домашние голуби.

Ихтиофауна реки представлена туводными видами рыб: щукой, язем, ельцом, лещом, окунем, ершом, карасем (единичные экземпляры). Ширина водоохраной и рыбоохранной зоны ручья без названия составляет 50 метров.

Фауна, представленная на территории изысканий, достаточно разнообразна. Здесь проживает:

- 186 – 195 видов наземных позвоночных;

- 36-40 видов (уровень выше среднего) млекопитающих;

- 136-145 видов (уровень выше среднего) птиц.

Сообщества наземных позвоночных представлены равнинными, долинными, среднетаежными видами. Здесь обитают: рысь, об. белка, азиатский бурундук, пеночки: теньковка и весничка, черныш, мохноногий сыч, черный дятел, зарянка, об. горихвостка, снегирь, щур, клесты: белокрылый и еловик, вьюрок в лесах; сибирский крот, об. чечевица, овсянки и др.

Летнее население наземных позвоночных представлено такими видами, как: серая жаба, обыкновенный уж, большой улит, горностай, обыкновенная бурозубка и др.

Фауна земноводных и пресмыкающихся представлена 7 видами: сибирский углозуб, серая жаба, сибирская лягушка, остромордая лягушка, живородящая ящерица, прыткая ящерица, обыкновенная гадюка.

Млекопитающие

Летнее население млекопитающих представлено такими видами, как: ласка, колонок, рысь, росомаха, соболь, бурый медведь, полевка-экономка, сибирская косуля, ондатра, темная полевка, заяц-беляк, равнозубая, темнолапая и крошечная бурозубки, северный кожанок и др.

## 4.2 Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов.

Общая площадь зоны размещения объекта «Реконструкция ЗРУ-10 кВ №2 КС-5 «Южно-Балыкская» составляет 3,0919 га.

Вид разрешенного использования земельного участка - коммунальное обслуживание.

Ширина полосы отвода земли для проектируемых ВЛ на период строительства принята согласно 14278тм-т1 и ПУЭ 7, раздел 2, глава 2.5 и составляет высоту насаждений на топографии с учетом их перспективного роста на 10%.

Расчет площадей зоны планируемого размещения объекта, необходимой для реконструкции проектируемого объекта.

| Наименование объекта | Площадь испрашиваемых земельных участков в соответствии с проектном межевания, га | Площадь земельных участков, арендованных ранее, га. | Площадь зоны планируемого размещения объекта, га |
| --- | --- | --- | --- |
| поселок Молодежный промплощадка Южно-Балыкский ЛПУ МГ (КС-5) Нефтеюганский район |
| Реконструкция ЗРУ-10 кВ №2 КС-5 «Южно-Балыкская | 0,9836 | 2,1083 | 3,0919 |
| Итого | 0,9836 | 2,1083 | 3,0919 |

## 4.3 Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов.

Линейные объекты, подлежащие переносу (переустройству), отсутствуют.

## 4.4 Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов.

В связи с тем, что предельные параметры застройки территории в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов не устанавливаются, обоснование определения таких параметров отсутствует

## 4.5 Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства, существующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки территории.

Ведомость пересекаемых коммуникаций трасса 1.

| № п/п | Пикетное значение точек пересечения | Угол пересечения | Наименование пересекаемого сооружения, назначение | Организация (наименование и адрес), эксплуатирующая данную пересекаемую коммуникацию | Материал трубы, диаметр/ высота |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пикет | плюс | градусы |  |  |  |
| 1 | 0 | 74.32 | 88 | 10кВ ввод №4 6 пр. | ООО «Газпром энерго» | h - 10.6 |
| 2 | 0 | 83.07 | 88 | 10кВ ввод №3 6 пр. | ООО «Газпром энерго» | h – 10.9 |
| 3 | 0 | 85.74 | 91 | Эстакада | ООО «Газпром энерго» | h – 1.6 |
| 4 | 0 | 94.18 | 89 | 10кВ ввод №6 6 пр. | ООО «Газпром энерго» | h – 10.7 |
| 5 | 1 | 2.35 | 89 | 10кВ ввод №5 6 пр. | ООО «Газпром энерго» | h - 10.6 |
| 6 | 1 | 69.41 | 36 | Эстакада | ООО «Газпром энерго» | h - 1.6 |
| 7 | 2 | 60.44 | 88 | Эстакада | ООО «Газпром энерго» | h - 1.6 |
| 8 | 2 | 82.37 | 91 | Водопровод | ООО «Газпром энерго» | ст. 100 гл. –3.2 |
| 9 | 2 | 85.19 | 91 | Эстакада | ООО «Газпром энерго» | h - 1.6 |

Ведомость пересекаемых коммуникаций трасса 2.

| № п/п | Пикетное значение точек пересечения | Угол пересечения | Наименование пересекаемого сооружения, назначение | Организация (наименование и адрес), эксплуатирующая данную пересекаемую коммуникацию | Материал трубы, диаметр/ высота |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пикет | плюс | градусы |  |  |  |
| 1 | 0 | 59.87 | 87 | 10кВ ввод №4 6 пр. | ООО «Газпром энерго» | h - 10.6 |
| 2 | 0 | 67.99 | 87 | 10кВ ввод №3 6 пр. | ООО «Газпром энерго» | h – 10.9 |
| 3 | 0 | 70.64 | 92 | Эстакада | ООО «Газпром энерго» | h – 1.6 |
| 4 | 0 | 79.65 | 88 | 10кВ ввод №6 6 пр. | ООО «Газпром энерго» | h – 10.7 |
| 5 | 0 | 87.74 | 91 | 10кВ ввод №5 6 пр. | ООО «Газпром энерго» | h - 10.6 |
| 6 | 1 | 42.49 | 90 | Эстакада | ООО «Газпром энерго» | h - 1.6 |
| 7 | 2 | 46.79 | 91 | Эстакада | ООО «Газпром энерго» | h - 1.6 |
| 8 | 2 | 69.88 | 91 | Водопровод | ООО «Газпром энерго» | ст. 100 гл. –3.2 |
| 9 | 2 | 72.84 | 91 | Эстакада | ООО «Газпром энерго» | h - 1.6 |

Ведомость пересекаемых коммуникаций трасса 3.

| № п/п | Пикетное значение точек пересечения | Угол пересечения | Наименование пересекаемого сооружения, назначение | Организация (наименование и адрес), эксплуатирующая данную пересекаемую коммуникацию | Материал трубы, диаметр/ высота |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пикет | плюс | градусы |  |  |  |
| 1 | 1 | 50.27 | 87 | Эстакада | ООО «Газпром энерго» | h - 1.6 |
| 2 | 1 | 74.75 | 86 | Водопровод | ООО «Газпром энерго» | ст. 100 гл. –3.2 |
| 3 | 1 | 78.33 | 86 | Эстакада | ООО «Газпром энерго» | h - 1.6 |

Ведомость пересекаемых коммуникаций трасса 4.

| № п/п | Пикетное значение точек пересечения | Угол пересечения | Наименование пересекаемого сооружения, назначение | Организация (наименование и адрес), эксплуатирующая данную пересекаемую коммуникацию | Материал трубы, диаметр/ высота |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пикет | плюс | градусы |  |  |  |
| 1 | 1 | 23.65 | 90 | Эстакада | ООО «Газпром энерго» | h - 1.6 |
| 2 | 1 | 49.30 | 87 | Водопровод | ООО «Газпром энерго» | ст. 100 гл. –3.2 |
| 3 | 1 | 52.87 | 88 | Эстакада | ООО «Газпром энерго» | h - 1.6 |

## 4.6 Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории.

Пересечения границ зон планируемого размещения линейных объектов с объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории отсутствуют.

## 4.7 Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с водными объектами (в том числе водотоками, водоемами, болотами и т.д.)

Пересечения границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с водными объектами (в том числе водотоками, водоемами, болотами и т.д.) отсутствуют.

Приложение А
Постановление о подготовке документации по планировке межселенной территории Нефтеюганского района для размещения объекта

Приложение Б
Задание на проектирование

Приложение В
Заключение о наличии/отсутствии ООПТ федерального значения

Приложение Г
Заключение о наличии/отсутствии ООПТ местного и регионального значения, о краснокнижных видах флоры и фауны

Приложение Д
Заключение о наличии/отсутствии объектов ИКН

Приложение Е
Заключение ФАДН России о наличии/отсутствии ТТП федерального значения

Приложение Ж
Заключение о наличии/отсутствии ТТП регионального значения

Приложение И
Заключение о наличии/отсутствии ТТП местного значения

Приложение К
Материалы инженерных изысканий, программа и задание на выполнение инженерных изысканий