Приложение № 13

к Расписанию выезда

Сведения об основных и специальных пожарных автомобилях, вспомогательной технике, высылаемой для тушения пожаров и проведения АСР, 
исходя из особенностей организации

I. Порядок привлечения основных пожарных автомобилей целевого назначения, специальных пожарных автомобилей и вспомогательной техники на пожары 
(при наличии данной техники), в соответствии с особенностями объекта*

1.1. АЛ (АКП) высылаются на административные здания органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественные организации, избирательные участки и организации здравоохранения, театры 
и кинотеатры, детские дома и интернаты, школы, гостиницы, общежития, детские сады и ясли, другие здания с массовым пребыванием людей, на 2-х этажные жилые многоквартирные деревянные дома, здания различной функциональной пожарной опасности высотой 3 этажа и более, здания (сооружения) производственного или складского назначения высотой 8 метров и более, здания из легких металлических конструкций с полимерным утеплителем (типа «Балкан», АРИ, РММ, и т.п.):

- АЛ-30 на здания высотой до 10 этажей;

- АЛ-50 (АКП-45, АКП-50) на здания высотой от 3 этажей и более.

1.2. АПТ (АВ), АП высылается на пожары в складах ЛВЖ, ГЖ, ГГ и объекты их подготовки, переработки и транспортировки, объекты энергетики 
и электрификации (при наличии трансформаторного масла).

1.3. Пожарные поезда высылаются при пожарах на объектах железной дороги, железнодорожные составы и организации, непосредственно прилегающие к полосе железнодорожного отвода.

1.4. Восстановительные поезда высылаются при авариях на подвижном железнодорожном составе, объектах железнодорожного транспорта, включая железнодорожные переезды.

1.5. АГВТ при горении запорной арматуры газонефтяных скважин.

1.6. АКП, ППП, ПКП на объекты с наличием резервуарных парков.

1.7. ПНС, АР на склады лесопиломатериалов, резервуарные парки, здания 
из легких металлических конструкций с полимерным утеплителем.

1.8. В случае необходимости проведения специальных работ на месте пожара 
и проведения аварийно-спасательных работ (разбор завалов, эвакуация и размещение пострадавших, спасение людей и животных, ликвидация аварий с АХОВ (ВМ, РВ), разминирование и т.п.)  по требованию руководителя тушения пожара (РТП) или руководителя ликвидации чрезвычайной ситуации (РЛЧС) привлекаются специалисты и необходимая техника через ЕДДС муниципального образования.

1.9. Привлечение техники объектовых подразделений пожарной охраны 
за пределы района (подрайона) выезда осуществляется по согласованию 
с собственником охраняемой организации.

1.10. Не менее 2 АЦ в жилые дома (в период с 21:00 до 07:00).

Примечание:* Привлечение техники осуществляется в пределах района (подрайона) выезда, а также в соответствии с договорами или соглашениями о взаимодействии.

II. Сведения об основных пожарных автомобилях целевого назначения, специальных пожарных автомобилях и оборудовании, вспомогательной и приспособленной технике, дислоцирующейся на территории муниципального образования

25 ПСЧ ФПС ГПС

ФГБУ «20 отряд ФПС ГПС по Ханты-Мансийскому

автономному округу - Югре (договорной)»

(п.Каркатеевы, ул.Нефтяников, стр. 55)

Пожарный пеноподъемник ППП-32 (КАМАЗ-5662НХ). Максимальная высота стрелы 32 м. Вместимость цистерны для пенообразователя 5000 л. Производительность главного пожарного насоса 100 л/с. Производительность пенного насоса 6,6 л/с. Количество Пурга-100 – 1 шт.

Пожарный автомобиль пенного тушения АПТ*-5.0-100 (43118) (используется пожарная автоцистерна АЦ-5.0-100 (43118). Вместимость цистерны 5000 л. Вместимость бака для пенообразователя 1000 л. ГПС-600 - 2шт., насадок пенный СПН-А - 1шт., насадок пенный СПН-Б - 1шт., ствол лафетный стационарный Муссон ЛСД-С-125У, Ствол Tunder Fog - 2шт, Ulnimatik - 2шт, Стволы Handline-ru - 2шт. Производительность насоса в номинальном режиме 100 л/с.

Пожарный автомобиль пенного тушения АПТ*-5.0-100 (43118) (используется пожарная автоцистерна АЦ-5.0-100 (43118). Вместимость цистерны 5000 л. Вместимость бака для пенообразователя 1000 л. Насадка пенная FJ-MX-FT 2IN., насадка пенная FJ-HMX 2IN., ствол лафетный стационарный MONSOON-RU, Ствол СПРК-8Б - 2шт, Ствол СПРК-19А-АД - 2шт, Ствол СПРК-22-А-А - 2шт, Ствол СПРК-12А - 2шт. Производительность насоса в номинальном режиме 100 л/с.

126 ПСЧ ФПС ГПС

ФГБУ «20 отряд ФПС ГПС по Ханты-Мансийскому

автономному округу-Югре (договорной)»

(ЛПДС «Южный Балык», п.Сентябрьский)

Пожарный пеноподъемник ППП-37 MAN TGS 33.440 (VEMA 37 TWT- TGS). Максимальная высота стрелы 37 м. Вместимость цистерны для пенообразователя 5000 л. Производительность главного пожарного насоса 100 л/с. На гребенке стационарно установлена 1 УКПТ «Пурга-100НП», Ствол лафетный стационарный Acromatic-2000 - 1шт.

Пожарный автомобиль пенного тушения АПТ*-5.0-100 (используется пожарная автоцистерна АЦ-5.0-100 (43118) – 2 ед. Вместимость цистерны 5000 л. Вместимость бака для пенообразователя 1000 л. Ствол лафетный стационарный Муссон ЛСД-С-125у-1шт, ствол лафетный переносной ЛС-П40У-2шт, ствол Пурга-5 - 2шт, Ствол СПРК-8Б - 2шт, Ствол СПРК-19А-АД - 2шт, Ствол СПРК-22-А-А - 2шт, Ствол СПРК-12А - 2шт. Производительность насоса в номинальном режиме 100 л/с.

Пожарная автонасосная станция ПНС-110 (Урал-5557). Производительность насоса 120 л/с. Тип двигателя привода насоса/модель: дизельный, четырехтактный ЯМЗ-236М2 (2 центробежных насоса WILO NPG 100/315-06/EC, каждый по 60 л/с.).

ПЧ «Пойковский»

филиала КУ ХМАО – Югры «Центроспас-Югория» по Нефтеюганскому району

(гп.Пойковский, промзона, 16А)

Пожарная автолестница АЛ-30 (Урал 5557). Максимальная высота подъема полностью выдвинутой лестницы 30 м. Грузоподъемность лестницы при использовании в качестве крана (в сложенном положении) равна 1000 кг. Вылет вершины лестницы от оси вращения поворотного основания составляет 16 м. Рабочая нагрузка на вершину не прислоненной лестницы при максимальном вылете равна 160 кг.

Пожарная автолестница АЛ-30 (ЗиЛ 131). Максимальная высота подъема полностью выдвинутой лестницы 30 м. Грузоподъемность лестницы при использовании в качестве крана (в сложенном положении) равна 1000 кг. Вылет вершины лестницы от оси вращения поворотного основания составляет 16 м. Рабочая нагрузка на вершину не прислоненной лестницы при максимальном вылете равна 160 кг.

Автомобиль аварийно-спасательный 38408V (ГАЗ-27057). Длина – 5475 мм, ширина – 2075 мм, высота – 2300 мм. Масса полная 3500 кг. Мощность двигателя – 106,8 л.с. Емкость топливного бака – 64 л. Боевой расчет 6 человек. Электрическая лебедка 2,5т. Сцепное устройство для буксировки прицепа. Осветительный комплекс 220 в. Переносной бензогенератор 3 кВт. Переносной аккумуляторный фонарь. Лестница трехколенная 10,7 м. Набор оказания экстренной медицинской помощи. Носилки складные. Диэлектрический комплект.

ПЧ «Салым»

филиала КУ ХМАО – Югры «Центроспас-Югория» по Нефтеюганскому району

(п.Салым, ул. Транспортная 1)

Пожарная автолестница АЛ-30 (КамАЗ 43114). Максимальная высота подъема полностью выдвинутой лестницы 30 м. Грузоподъемность лестницы при использовании в качестве крана (в сложенном положении) равна 1000 кг. Максимальный вылет стрелы от оси вращения подъемно-поворотного основания с нагрузкой в люльке 100 и 350 кг, соответственно 24 м и 18м. Рабочая нагрузка на вершину не прислоненной лестницы при максимальном вылете равна 160 кг.

ПК «Салым»

филиала КУ ХМАО – Югры «Центроспас-Югория» по Нефтеюганскому району

(п.Салым, ул. Северная, 28)

Автомобиль первой помощи АПП-0,5-2,0 ГАЗ-33023 НН. Шасси ГАЗ 33023, мощность двигателя кВт (л.с.) – 11,8 (152), максимальная скорость – 110 км/ч, запас воды – 500 л., количество мест (включая водителя) – 5 чел. Тип насоса – центробежный секционный, напор – 220 м., подача – 2 л/с, число напорных патрубков – 1 (Д 51 мм). Энергетический модуль (марка) – BRIGGS STRATTION. Тип генератора – синхронный, переменный ток (напряжение, частота) – 220 В, 50Гц, постоянный ток (напряжение, ток) – 12В, 10А, мощность – 4,2 кВт. Габаритные размеры: длина – 5793, ширина – 2380, высота – 2550. Полная масса – 3536 кг.

Автомобиль первой помощи АПП-0.5-3 (Газ – A21R22). Шасси Газ – A21R22, мощность двигателя кВт (л.с.) – 110 (149,6), максимальная скорость – 130 км/ч, запас воды – 500 л., количество мест (включая водителя) – 3 чел. Тип насоса – центробежный высокого давления, напор – 300 м., подача – 90 л/м, число напорных патрубков – 1 (Д 51 мм). Марка и тип приводного двигателя 2 V78F-2A «Lifan» воздушного охлаждения со встроенным вентилятором, электрический стартер. Габаритные размеры: длина – 5500, ширина – 2500, высота – 2800. Полная масса – 3500 кг.

ОП (Опорный пункт) «Пойковский»

филиала «Сибирь» ООО «РН-Пожарная безопасность»

(гп.Пойковский, промзона, 64А)

Пожарный пеноподъемник ППП-32/80 (КамАЗ 53228). Максимальная высота стрелы 32 м. Вместимость цистерны для пенообразователя 2000 л.. Количество «Пурга 10.20.30» - 1 шт, «Пурга 60» - 1 шт, лафетный ствол ЛС-С-60 - 1 шт.

Пожарный автомобиль газоводяного тушения АГВТ-150 (КамАЗ 5350). Оснащен авиационным турбореактивным двигателем ВК1. Производительность по газоводяной смеси 150 кг/с. Количество подаваемой через насадки воды для образования газоводяной смеси 90 л/с.

Пожарная автонасосная станция ПНС-120 (КамАЗ 43114). Производительность насоса 120 л/с. Тип двигателя привода насоса/модель: дизельный, четырехтактный/ЯМЗ-238Б.

Пожарный аварийно-спасательный автомобиль АСА-20 (3 ед. на базе КамАЗ 43101, КамАЗ 5350, КамАЗ 43118). Электрогенератор типа ГС-250-20/4. Мощность генератора 20 кВт. Высота подъема груза 6 м. Грузоподъемность крана равна 3т. Количество/мощность прожекторов на телескопической мачте и переносных прожекторов (шт/кВт)-2/1; 4/1,5.

Пожарный рукавный автомобиль АР-2 (КамАЗ 5350). Комплектация:

- рукав напорный Ø 77, L=20 м. – 60 шт.;

- рукав напорный Ø 150, L=20 м. – 40 шт.

Пожарный автомобиль порошкового тушения АП-5 (КамАЗ 43118). Масса вывозимого огнетушащего порошка 5000 кг. Тип огнетушащего порошка «Вексон-ВС-30». Количество воздушных баллонов 12 шт.

ПЧ-2

филиала «Сибирь» ООО «РН-Пожарная безопасность»

(п.Сингапай, промзона, ООО «ЮНПБС»)

Пожарная автонасосная станция ПНС-110 (КамАЗ 43114). Производительность насоса 110 л/с. Тип двигателя привода насоса/модель: дизельный, четырехтактный/ ЯМЗ-238 – 2 шт. (2 насоса, каждый производительностью по 60 л/с.).

Пожарный рукавный автомобиль АР-2 (КамАЗ 43114). Комплектация:

- рукав напорный Ø 77, L=20 м. – 60 шт.;

- рукав напорный Ø 150, L=20 м. – 40 шт.

Пожарный автомобиль пенного тушения АПТ 7-70 (КамАЗ 43118). Вместимость цистерны для пенообразователя 7000 л. Количество ПУРГА 7 – 2 шт. Двигатель ЯМЗ-268, номинальная мощность 191 кВт. Производительность насоса в номинальном режиме 70 л/с.

Автомобиль штабной АШ-7 (ГАЗ-27057).

ОП ПЧ-2

филиала «Сибирь» ООО «РН-Пожарная безопасность»

(УПН-4 «ЮС» ППСН-1 УППН ООО «РН-Юганскнефтегаз»)

Пожарный автомобиль пенного тушения АПТ-5-70 (КамАЗ 5350). Вместимость цистерны для пенообразователя 5000 л. Количество ГПС-600 – 4 шт. Двигатель ЯМЗ-268, номинальная мощность 191 кВт. Производительность насоса в номинальном режиме 70 л/с.

ПЧ-10

филиала «Сибирь» ООО «РН-Пожарная безопасность»

(ППСН-5 УППН ООО «РН-Юганскнефтегаз»)

Пожарная автонасосная станция ПНС-110 (КамАЗ 43114). Производительность насоса 110 л/с. Тип двигателя привода насоса/модель: дизельный, четырехтактный/ЯМЗ-238 (2 насоса, каждый по 60 л/с.).

Пожарный рукавный автомобиль АР-2 (КамАЗ 43114). Комплектация:

- рукав напорный Ø 77, L=20 м. – 60 шт.;

- рукав напорный Ø 150, L=20 м. – 40 шт.

Пожарный автомобиль пенного тушения АПТ-5-70 (используется пожарная автоцистерна АЦ-5-70 (КамАЗ 5350)). Вместимость цистерны 5000 л. Количество ГПС-600 – 6 шт. Количество ГПС-2000 – 1 шт. Количество «Пурга 10.20.30» – 1 шт. Двигатель 740.622-280, номинальная мощность 191 кВт.  Производительность насоса в номинальном режиме 70 л/с.

ОП ПЧ-10

филиала «Сибирь» ООО «РН-Пожарная безопасность»

(ППСН-6 УППН ООО «РН-Юганскнефтегаз»)

Пожарный автомобиль пенного тушения АПТ-5-70 (КамАЗ 5350). Вместимость цистерны для пенообразователя 5000 л. Количество ГПС-600 – 6 шт. Количество «Пурга 10.20.30» – 1 шт. Двигатель 740.622-280, номинальная мощность 191 кВт.  Производительность насоса в номинальном режиме 70 л/с.

Пожарный автомобиль пенного тушения АПТ-6-70 (КамАЗ 43118). Вместимость цистерны для пенообразователя 6000 л. Количество ГПС-600 – 6 шт. Количество «Пурга 10.20.30» – 1 шт. Двигатель 740.622-280, номинальная мощность 191 кВт.  Производительность насоса в номинальном режиме 70 л/с.

ПЧ-52

филиала «Сибирь» ООО «РН-Пожарная безопасность»

(ППСН-3 УППН ООО «РН-Юганскнефтегаз»)

Пожарный автомобиль пенного тушения АПТ-8.0-70 (КамАЗ 65115). Вместимость цистерны для пенообразователя 8000 л. Вместимость бака для воды 480л. Количество «Пурга 5» – 6 шт. Количество ГПС-2000 – 1 шт. Двигатель 740.62-280, номинальная мощность 206 кВт. Производительность насоса в номинальном режиме 70 л/с. Насос пожарный центробежный НЦПН-70/100.

Пожарная автонасосная станция ПНС-110 (КамАЗ 5350). Производительность насоса 110 л/с. Тип двигателя привода насоса/модель: дизельный, четырехтактный 740.622-280 (2 насоса НЦПН-60/100, каждый производительностью по 60 л/с).

Пожарный пеноподъемник ППП-38-80 (КамАЗ 6540). Максимальная высота подъема люльки автоподъемника 38 м. Вместимость цистерны для пенообразователя 5000 л. Производительность главного пожарного насоса 100 л/с. Имеется 1 УКПТ «Пурга-60 (80)», 1 УКПТ «Пурга-30».

Пожарный рукавный автомобиль АР-2 (КамАЗ 5350-42). Комплектация:

- рукав напорный Ø 77, L=20 м. – 60 шт.;

- рукав напорный Ø 150, L=20 м. – 40 шт.

ПЧ (ПСФ) «СПД»

ООО «ПРОМГАЗСЕРВИС»

(Западно-Салымское м/р. УПН «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.»)

Пожарный автомобиль пенного тушения АПТ-6,5-60 (КамАЗ-43118). Вместимость цистерны для пенообразователя 6500 л. Количество «Пурга 5» – 4 шт. Количество ГПС-2000 – 2 шт. Двигатель 740.662-300, номинальная мощность 211 кВт. Производительность насоса в номинальном режиме 60 л/с. Насос пожарный центробежный НЦПН-60/100.